Травушка тестиль.

Готовое техническое задание "Матрас пружинный на основе блока Боннель двухсторонний".

Техническое задание на «Матрас двухсторонний на основе пружинного блока Боннель»: «Матрас двухсторонний на основе пружинного блока Боннель», размер ---------длина-----------ширина--19-толщина (см), содержит: - стеганный чехол (цвет чехла ------------------), жаккард 100% полиэстер ( по желанию заказчика смесовый или 100% хлопок) плотностью не менее 180 г/м2, простеганный на утеплителе с вертикальным расположением волокон плотностью не менее 250 г/м2 с добавлением не тканного полотна плотностью не менее 30 г/м2 окантованный кантом шириной не менее 35мм (по желанию заказчика съемный на молнии, при этом длина молнии не менее 45% длины периметра матраса); - комфортный слой пены «Фоам» марки ST3040 толщиной не менее 25мм закрепленных с помощью мебельного клея на обе рабочие стороны матраса; - изоляционный слой термовойлока плотностью не менее 550 г/м2, толщиной не менее 5мм, закрепленный с обеих рабочих поверхностей двухрамочного блока Боннель с помощью мебельного клея на «Фоам»-периметр марки ST3040 толщиной не менее 50мм Примечание: зеленым шрифтом выделены параметры которые выбирает (указывает) Заказчик