Техническое задание

«Простынь впитывающая многоразовая»

Размеры:  2000*(1900)*800, 2000(1900)*900

Состоит из четырех слоев: верхний из непромокаемой ткани, второй - абсорбирующий слой, третий из дышащей полиуретановой мембраны паропроницемостью  580 г/м.кв., четрвертый  – трикотаж, который обеспечивает дополнительную защиту и противостоит скольжению . С резинками по углам размером  4 см. Общая плотность ткани  520 г/м.кв. Впитываемость 400мл. Количество стирок  100.

Дополнительная опция:

- Резинки

- Борта на резиках

- Цвет(постельный)

ПРИМЕЧАНИЕ: жирным курсивом оранжевого цвета выделены параметры, которые выбирает (указывает) Заказчик, или те параметры, которые являются дополнительными и не обязательными опциями. При стандартных условиях ненужное убрать.